Ćwiczenie nr 5 – Wyznaczanie pracy i mocy silnika elektrycznego.

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z pracą silnika elektrycznego.

Zagadnienia wstępne:

- silnik elektryczny,

- energia mechaniczna,

- zasada zachowania energii mechanicznej,

- praca prądu elektrycznego,

- moc prądu elektrycznego,

- prawo Ohma,

- napięcie prądu elektrycznego,

- natężenie prądu elektrycznego,

- prąd stały,

- prąd zmienny.

Przyrządy:

- silnik elektryczny,

- kulka,

- stoper,

- woltomierz.

Przebieg ćwiczenia:

  - Ważymy za pomocą wagi laboratoryjnej kulkę

  - Ustawiamy opornikiem suwakowym dowolne napięcie.

  - Opuszczamy kulkę na podłogę.

  - Mierzymy odległość kulki od kołowrotka miarką stolarską.

  - Następnie podnosimy kulkę do góry mierząc czas jej podnoszenia.

  - Następnie opuszczamy kulkę na tę samą wysokość co poprzednio i powtarzamy pomiar 5 razy.

  - Wyniki notujemy w tabelce pomiarowej.

  - Pomiary powtarzamy dla 5 różnych napięć.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie

- Wyliczamy energię potencjalną na wysokości h (przy kołowrotku), która jest równa pracy prądu elektrycznego, ze wzoru Ep = mgh.

- Wyliczmy natężenie prądu przepływającego przez silnik ze wzoru                 .

- Wyliczamy pracę prądu ze wzoru W = Iut

- Wyliczamy moc prądu ze wzoru P = W/t

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem urządzenia)

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

# Tabelka pomiarowa dla pojedynczego pomiaru

| Lp. | U[V] | h [m] | t[s] |
| --- | --- | --- | --- |
| średnia |  |  |  |